OPIS TECHNICZNY

DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO ZE SPRZĘTEM

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| 1.1. | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r. Samochód w dniu odbioru musi posiadać certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zgodnie z normą PN-EN 1846. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018. |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| 2.1 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16000 kg. Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu, (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). | Podać wartość |  |
| 2.2 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Kąt natarcia: min. 30 º, Kąt zejścia : min. 24º, Prześwit pod osiami min. 400 mm, Wysokość całkowita pojazdu : max. 3350 mm, Kąt rampowy : min. 20 º. | Podać wartość |  |
| 2.3 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 5 %. | Podać wartość |  |
| 2.4 | Stały napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych min. osi tylnej, oraz między osiowego. |  |  |
| 2.5 | Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach ogumienie pojedyncze. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. |  |  |
| 2.6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Minimalna moc silnika: 206 kW. Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Podwozie wyposażone w mechaniczną skrzynie biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). Pojazd wyposażony w hamulce bębnowe na wszystkich osiach. | Podać wartość |  |
| 2.7 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy a tylną ściana kabiny minimum 1100 mm. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: • indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, • uchwyty do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, • elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, • lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, • lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, • główny wyłącznik oświetlenia skrytek, • reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny, • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, • informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, • radio z odtwarzaczem cd, mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, klimatyzacja manualna, immobiliser, tempomat, kamerę cofania • radiotelefon przewoźny z głośnikiem zewnętrznym posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 149 MHz wraz z anteną ćwierćfalową ze sprężyną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 4 radiotelefony nasobne tego samego producenta co radiotelefon przewoźny z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Radiotelefony muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) oraz posiadające wyświetlacz min. 14 znakowy, wbudowane moduły Select 5. Komplet radiotelefonu musi zawierać: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamięci, mikrofonogłośnik wykonany w standardzie IP57, futerał skórzany ze szlufką do pasa. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu przez przetwornicę z możliwością odłączenia wyłącznikiem ręcznym o napięciu wyjściowym zgodnym z napięciem zasilania ładowarek, zapewniające sygnalizacje cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu radiotelefonu od jednego producenta. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę tzw. „szybką” zasilaną z sieci 230V/AC do ładowania radiotelefonów przenośnych poza pojazdem. 4 latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy min.1. Źródło światła LED o mocy min. 170 lumenów. Minimalny czas pracy: światło ciągłe – 4 h, połowa mocy – 10 h, W samochodzie zamontowane ładowarki do ww. latarek z możliwością odłączenia napięcia wyłącznikiem ręcznym. |  |  |
| 2.8 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. |  |  |
| 2.9 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy, - w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. - 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowanych na belce z przodu pojazdu Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. |  |  |
| 2.10 | Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 2.11 | Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i układu prostowniczego do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia pojazdu. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. |  |  |
| 2.13 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25ºC do + 45º C. |  |  |
| 2.14 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |  |  |
| 2.15 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. |  |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 2.17 | Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez Zamawiającego. |  |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| 3.1 | Zabudowa musi być wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą anodowaną, a zewnętrzna lakierowaną. Dopuszcza się aby zabudowa posiadało jedno oblachowanie spełniające powyższe wymaganie. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności). |  |  |
| 3.2 | W tylnej części dachu zamontowane powinno być działko wodno-pianowe min. 1600 dm3/min, wyposażone w zawór odcinający zamontowany u podstawy działka. Działko musi posiadać blokady położenia w pionie i poziomie. |  |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. |  |  |
| 3.4 | Skrytki na zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 3.5 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika końcowego. Głębokość skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |  |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |  |  |
| 3.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 3.8 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.10 | Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostępny z dachu, - pojemność min. 3500 l (+/-1%), - nadciśnienie testowe 20 kPa, - umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych), - posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm, - posiadać nasadę 1x75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu. |  |  |
| 3.11 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 3.12 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
| 3.13 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności: - min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, - min. 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. | Podać producenta oraz oferowane wartości |  |
| 3.14 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. |  |  |
| 3.15 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 3.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |  |  |
| 3.17 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 3.18 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. |  |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy. |  |  |
| 3.20 | Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. |  |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk. Osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu) : - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 60 kN, długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 60 kN – 2 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 60 kN (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt. |  |  |
| 3.22 | Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego dostarczonego przez Wykonawcę razem z pojazdem zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym. |  |  |
| 4. | Wyposażenie ratownicze dostarczone wraz z pojazdem: | Ilość | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| 4.1 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową zabezpieczoną pokrowcem oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem powietrznym). | 6 kpl. |  |  |
| 4.2 | Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 „lub równoważnej”) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 „lub równoważnej”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 „lub równoważnej”). | 2 szt. |  |  |
| 4.3 | Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5). | 1 para |  |  |
| 4.4 | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe | 2 pary |  |  |
| 4.5 | Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min. przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary typ MP4/2. | 1 szt. |  |  |
| 4.6 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA. | 8 szt. |  |  |
| 4.7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA. | 10 szt. |  |  |
| 4.8 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł. | 4 szt. |  |  |
| 4.9 | Przełącznik 110/75. | 1 szt. |  |  |
| 4.10 | Przełącznik 75/52. | 2 szt. |  |  |
| 4.11 | Rozdzielacz K-75/52-75-52. | 1 szt. |  |  |
| 4.12 | Smok ssawny 110. | 1 szt. |  |  |
| 4.13 | Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-2. | 1 kpl. |  |  |
| 4.14 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52. | 2 szt. |  |  |
| 4.15 | Prądownica wodna PW 75. | 1 szt. |  |  |
| 4.16 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52. | 2 szt. |  |  |
| 4.17 | Prądownica pianowa PP 2. | 1 szt. |  |  |
| 4.18 | Prądownica pianowa PP 4. | 1 szt. |  |  |
| 4.19 | Wytwornica pianowa WP 2-75. | 1 szt. |  |  |
| 4.20 | Stojak hydrantowy 80. | 1 szt. |  |  |
| 4.21 | Klucz do hydrantów podziemnych. | 1 szt. |  |  |
| 4.22 | Klucz do hydrantów nadziemnych. | 1 szt. |  |  |
| 4.23 | Klucz do łączników. | 2 szt. |  |  |
| 4.24 | Klucze do pokryw studzienek. | 1 szt. |  |  |
| 4.25 | Pływak z zatrzaśnikiem. | 1 szt. |  |  |
| 4.26 | Linka strażacka do celów pomocniczych - do linii ssawnej. | 1 szt. |  |  |
| 4.27 | Mostek przejazdowy gumowy składany 2x75. | 2 szt. |  |  |
| 4.28 | Siodełko wężowe. | 1 szt. |  |  |
| 4.29 | Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa trzyosobowa z drążkami podporowymi, wyposażona w hamulec liny, wykonana z metalu lekkiego, o długości min. 9,00 m. | 1 szt. |  |  |
| 4.30 | Drabina nasadkowa (przęsło). Każde przęsło winno być zabezpieczone okuciami metalowymi. | 2 szt. |  |  |
| 4.31 | Linka strażacka do celów pomocniczych (długości linek: 2x20 m, 2x30 m). | 4 szt. |  |  |
| 4.32 | Hydrauliczny wyważacz do drzwi z zasilającą pompą ręczną i przewodem: - siła rozpierania - min. 90 kN, - skok roboczy - min. 100 mm. | 1 kpl. |  |  |
| 4.33 | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - moc silnika min. 2,9 kW, - prowadnica z łańcuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zarówno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji pilarki, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. | 1 kpl. |  |  |
| 4.34 | Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości: - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt. - tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt. - tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji piły, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. | 1 kpl. |  |  |
| 4.35 | Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min 30000 m3/h. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do wentylatora . | 1 szt. |  |  |
| 4.36 | Topór ciężki izolowany do 1000V, długość min. 0,9 m, waga min. 2,5 kg. | 1 szt. |  |  |
| 4.37 | Bosak lekki, długość trzonka min. 3m. | 1 szt. |  |  |
| 4.38 | Bosak podręczny. | 1 szt. |  |  |
| 4.39 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny). | 1 szt. |  |  |
| 4.40 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm. | 1 szt. |  |  |
| 4.41 | Młot 5 kg. z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 1 szt. |  |  |
| 4.42 | Siekiera 2 kg. z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 1 szt. |  |  |
| 4.43 | Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 2 szt. |  |  |
| 4.44 | Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 1 szt. |  |  |
| 4.45 | Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 1 szt. |  |  |
| 4.46 | Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | 1 szt. |  |  |
| 4.47 | Miotła (szczotka do zamiatania) o szerokości min. 50 cm z wymienną końcówką. | 1 szt. |  |  |
| 4.48 | Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg. | 2 szt. |  |  |
| 4.49 | Koc gaśniczy. | 1 szt. |  |  |
| 4.50 | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych. | 20 kg |  |  |
| 4.51 | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych(roztwór). | 10 dm3 |  |  |
| 4.52 | Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu ze zbiornikiem o pojemności min. 5 dm3. | 1 szt. |  |  |
| 4.53 | Agregat prądotwórczy o mocy min 3,6 kVA, stopniu ochrony prądnicy IP54, napięciu 230V, napędzany silnikiem spalinowym. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu. Agregat prądotwórczy zgodny z DIN 14685. | 1 szt. |  |  |
| 4.54 | Przedłużacz elektryczny 230 V z prowadnicą kabla oraz gumowym bębnem, długość min. 20 m, przewód w oplocie z neoprenu, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min IP 67. Wtyczka kompatybilna z gniazdami agregatu prądotwórczego w pkt 4.55. | 1 kpl. |  |  |
| 4.55 | Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca). | 2 szt. |  |  |
| 4.56 | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m). | 1 szt. |  |  |
| 4.57 | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką. | 10 szt. |  |  |
| 4.58 | Stożek ostrzegawczy uliczny 50 cm. | 6 szt. |  |  |
| 4.59 | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak). | 2 szt. |  |  |
| 4.60 | Detektor prądu przemiennego. | 1 szt. |  |  |
| 4.61 | Lokalizator ognia i temperatury z czujnikiem podczerwieni, wyposażony w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o zmiennym natężeniu, wodo- i udaroodporny. | 1 szt. |  |  |
| 4.62 | Eksplozymetr z sensorami Ex (metan) i O2 (tlen). | 1 szt. |  |  |
| 4.63 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – KG PSP-Warszawa, lipiec 2013. | 1 kpl. |  |  |
| 4.64 | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny. | 1 kpl. |  |  |
| 4.65 | Hol sztywny dostosowany do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia. | 1 szt. |  |  |
| 4.66 | Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Zamawiający wymaga, aby narzędzia hydrauliczne wymienione w pkt. od 4.66.1 do 4.66.5 były od jednego producenta oraz nie dopuszcza żadnych przeróbek oferowanego sprzętu. – w skład zestawu wchodzi min: |  |  |  |
| 4.66.1 | Pompa hydrauliczna: silnik spalinowy, model pracy wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” - MTO, dwa węże o długości min. 5 m , dwa oddzielne zwijadła z możliwością rozwijania węży pod ciśnieniem z wężami o dł. min. 20 m, węże hydrauliczne ze zintegrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach specjalnych strażackich oraz obrót o 3600, Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru faktycznego, możliwość podłączania / odłączania narzędzi podczas pracy pompy, bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie, pompa posiadająca zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności zapewniającej pełny zakres pracy dwóch narzędzi (o największej pojemności siłowników hydr.) stanowiących wyposażenie zestawu. | 1 szt. |  |  |
| 4.66.2 | Rozpieracz ramieniowy: typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – „BS” odległość rozpierania min 800 mm, siła rozpierania min. 50 kN, waga max 25 kg, system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz.4.66.1, rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy. Wraz z rozpieraczem należy dostarczyć: łańcuchy o długości min. 1,5 m, z możliwością regulacji długości – 2 szt. Zestaw końcówek/adapterów do łańcuchów umieszczony w walizce z tworzywa – 1 kpl. | 1 szt. |  |  |
| 4.66.3 | Nożyce: typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – „CC”, rozwarcie ostrzy min. 200 mm mierzona wielkość A wg PN-EN 13204, kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami, siła cięcia nie mniej niż 900 kN, zdolność cięcia wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” min. K, waga max. 21 kg, system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz.4.66.1 nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy. | 1 szt. |  |  |
| 4.66.4 | Cylinder rozpierający: typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – min. R120/450, zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa, krzyżowa i klinowa) umieszczonych w walizce, wspornik progowy umożliwiający uzyskanie trzech różnych punktów podparcia cylindra rozpierającego – 1 szt . system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz.4.66.1, cylinder rozpierający musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy. | 1 szt. |  |  |
| 4.66.5 | Cylinder rozpierający: typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – min. R120/540, zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa, krzyżowa i klinowa) umieszczonych w walizce, wspornik progowy umożliwiający uzyskanie trzech różnych punktów podparcia cylindra rozpierającego – 1 szt . system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz.4.66.1, cylinder rozpierający musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy. | 1 szt. |  |  |
|  | Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe: ciśnienie pracy 8-10 bar, nośność min 380 kN, masa max 15 kg, aramidowe zbrojenie wewnętrzne. | 2 szt. |  |  |
| 4.67 | Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe: ciśnienie pracy 8-10 bar, nośność min 650 kN, masa max 24 kg, aramidowe zbrojenie wewnętrzne. | 2 szt. |  |  |
| 4.68 | Osprzęt do poduszek pneumatycznych: sterownik podwójny – 2 szt, reduktor – 2 szt, przewody zasilające – 4 szt (w tym 2szt. o długości min. 5 m i 2 szt. o długości min.10 m). | 1 kpl. |  |  |
| 4.69 | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera. Zabezpieczenie musi uwzględniać różne średnice kierownic. | 1 kpl. |  |  |
| 4.70 | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i odkształcanie pod wpływem obciążenia. Waga max 35 kg. Zestaw składający się min. z: podkład schodkowy lub schodek z klinem – 2 szt., mały klin – 2 szt., duży klin – 2 szt., klocki/podkłady (mały, średni, duży) – po 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
| 4.71 | Mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m. | 1 szt. |  |  |
| 4.72 | Zbijak do szyb. | 2 szt. |  |  |
| 4.73 | Przecinak do pasów. | 2 szt. |  |  |
| 4.74 | Osłona zabezpieczająca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przeźroczysta, pozwala na ciągłą kontrolę poszkodowanego, wyposażona w uchwyty (w różnych rozmiarach). | 2 szt. |  |  |
| 4.75 | Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt. | 1 szt. |  |  |
| 4.76 | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie składających się z min. 6 pokrowców. Pokrowce wykonane z trwałego materiału odpornego na ścieranie, czynniki atmosferyczne i wodę, wyposażone m.in. w magnesy umożliwiające odpowiednie zamocowanie na pojeździe. | 1kpl. |  |  |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| 5.1 | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w okresie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. |  |  |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |  |
| 5.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |  |