Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OFERTA TECHNICZNA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tubądzinie w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z SEPARATOREM OLEJU, CIECZY I OPIŁKÓW”, sprawa nr OSP.ZP.2.2017.

| Wymagania szczegółowe | Oferta techniczna |
| --- | --- |
| Marka (nazwa handlowa producenta) oferowanego podwozia samochodu (wg świadectwa zgodności WE) |  |
| Typ, Model oferowanego podwozia samochodu (wg świadectwa zgodności WE) |  |
| Samochód fabrycznie nowy (podwozie i zabudowa) rok produkcji 2017 Zamawiający nie dopuszcza roku produkcji podwozia 2016 |  |
| Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą typu: SLRtBA lub GLBA |  |
| Klasa pojazdu: Lekka (L): 3t ˂ MMR ≤ 7,5t |  |
| Kategoria pojazdu: Kategoria 1 – miejska |  |
| Grupa pojazdu: Samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą Autopompa zabudowana z tyłu pojazdu o wydajności minimum 1500 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy |  |
| Wyciągarka linowa o sile uciągu min 40 kN i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 25 m zakończoną hakiem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. W przypadku zamontowania wciągarki poza obrysem pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem i plandeką ochronną koloru czerwonego |  |
| Maszt oświetleniowy z reflektorami LED (minimalna wysokość od poziomu gruntu 4,5 m o mocy min 30 000 lm) |  |
| Załoga: Załoga składa się z 6 osób (1+5). |  |
| Moc silnika pojazdu minimum 160 KM Pojemność skokowa silnika minimum 2,7 dm3 |  |
| Pojemność zbiornika wody minimum 750÷1100 dm3 (spełnienie parametru na podstawie PN-EN 1846-1) |  |
| Układ napędowy miejski 4x2 |  |
| Na osi tylnej koła podwójne |  |
| Ogumienie: Typ opon – wielosezonowe |  |
| Pojazd pożarniczy spełniający wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). | W dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 (wymóg na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.)). |
| Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. Nr 128, z późn. zm.), w tym w szczególności wyposażony w: - urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(i) o mocy min. 100W) umożliwiające podawanie komunikatów słownych, - belkę sygnalizacyjną z niebieskimi, stroboskopowymi lub LED sygnałami błyskowymi i napisem „STRAŻ", - dwie stroboskopowe lub LED lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na masce pojazdu, - pojedyncza lampa stroboskopowa lub LED niebieska z tyłu pojazdu, - na ścianie tylnej zabudowy tzw. „fala świetlna". |  |
| Gwarancja na samochód minimum 12 miesięcy bez limitu kilometrów. |  |

Wyposażenie zamontowane na stałe (należy dostarczyć wraz z pojazdem i przebadany wraz z pojazdem w procesie wydania świadectwa dopuszczenia):

autopompa zabudowana z tyłu pojazdu o wydajności minimum 1500 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m wraz z układem wodno-pianowym; przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i pompę przed zamarzaniem; autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:

- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,

- linii szybkiego natarcia,

- na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego  zanieczyszczeń stałych,

zbiornik na wodę do celów gaśniczych,

zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego minimum 10%),

urządzenie szybkiego natarcia o parametrach dostosowanych do parametrów agregatu zakończone prądownicą wodną z możliwością podawania piany wysokociśnieniowe (wąż linii szybkiego natarcia o długości minimum 60 m zakończony prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany), System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy, tj. elektryczny i mechaniczny (ręczny).

dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy,

maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego minimum 30 000 lm, minimalna wysokość 4,5 m mierzona od poziomu gruntu,

wciągarka linowa o sile uciągu min. 40 kN i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 25m.

radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP (radiotelefon przewoźny oraz antenę zewnętrzną, okablowanie kabiny i podwozia w instalację antenową i zasilającą). Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym.

na stanowisku obsługi pompy głośnik (z możliwością wyłączenia) podłączony do urządzenia łączności radiowej i współpracujący z radiotelefonem przewoźnym dostarczonym wraz z pojazdem.

W samochodzie należy zapewnić miejsce na wyposażenie ratownicze oraz wykonać jego mocowania (Zamawiający dostarczy posiadane wyposażenie ratownicze i ustali jego rozmieszczenie z Wykonawcą w dniu odbioru techniczno-jakościowego, dla sprzętu którego zamawiający nie posiada należy wykonać tylko mocowania):

Grupa 1 – wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej:

Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu 	 4 kpl.

Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min 1 (wg PN EN 381-5) 	 1 para

Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN EN 14605+A1) 	 4 szt.

Rękawice ochronne chemicznie odporne 	 4 pary.

Kalosze wysokie chemicznie odporne 	 4 pary.

Okulary (gogle) ochronne 	 4 szt.

Rękawice robocze 	 4 pary.

Grupa 2 – armatura i osprzęt pożarniczy:

Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA 	 3 szt.

Stojak hydrantowy 80 	 1 szt.

Klucz do hydrantów podziemnych 	 1 szt.

Klucz do hydrantów nadziemnych 	 1 szt.

Klucz do łączników 	 2 szt.

Klucze do pokryw studzienek 	 1 kpl.

Grupa 3 – sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej:

Drabina nasadkowa (przęsło) 	 2 szt.

Linka strażacka ratownicza 	 2 szt.

Grupa 4 – narzędzia ratownicze, pomocnicze i sprzęt dla straży pożarnej:

Nożyco-rozpieracz kombi typu min. BK o zdolności cięcia min. G 	 1 szt.

Rozpieracz typu BS z akcesoriami 
(2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach) 	 1 kpl.

Nożyce min. BC o zdolności cięcia min. G 	 1 szt.

Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych 
((2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm) 	 1 kpl.

Cylinder rozpierający typu min. R120/450 z zestawem końcówek wymiennych 
(2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) 	 1 kpl.

Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających 	 1 szt.

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy MTO lub ATO 	 1 szt.

Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych 	 1 szt.

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m 	 1 kpl.

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15m 	 1 kpl.

Przecinacz do pedałów z pompą ręczną/nożną i zestawem węży 	 1 kpl.

Hydrauliczny wywarzacz do drzwi o sile rozpierania min. 90 kN i skoku roboczym min. 100 mm, 
z pompą ręczną/nożną i zestawem węży 	 1 kpl.

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 5 t 	 1 szt.

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 15 t 	 1 szt.

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 30 t 	 1 szt.

Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 
z butli sprężonego powietrza ((możliwość napełniania min. 2 poduszek jednocześnie) 	 1 kpl.

Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 	 3 szt.

Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności minimum 6 dm3 	 3 szt.

Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, 
napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem 	 1 kpl.

Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami 
(min. po 2 szt. każdego rodzaju – stal, beton, ratownicza) 	 1 kpl.

Bosak podręczny 	 1 szt.

Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) 	 2 szt.

Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm. 	 1 szt.

Młot 5 kg. 	 1 szt.

Siekiera 1 kg 	 1 szt.

Szpadel 	 1 szt.

Łopata 	 1 szt.

Szczotka uliczna szeroka 	 1 szt.

Szczotka do zamiatania z długim włosiem 	 1 szt.

Zbijak do szyb hartowanych 	 1 szt.

Narzędzie do wycinania szyb klejonych 	 1 szt.

Nóż do pasów bezpieczeństwa 	 1 szt.

Zestaw narzędzi ślusarskich 	 1 kpl.

Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu 	 1 kpl.

Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki 	 1 kpl.

Zestaw podpór do stabilizacji przewróconego pojazdu 
(zakres regulacji min. 1200÷1800 mm, nośność min. 1000 kg) 	 1 kpl.

Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe 	 1 szt.

Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie 	 1 kpl.

Osłona osoby ratowanej 	 1 szt.

Grupa 5 – podręczny sprzęt gaśniczy:

Agregat gaśniczy proszkowy typu ABC o masie proszku min. 50 kg 	 1 szt.

Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 	 2 szt.

Koc gaśniczy 	 2 szt.

Grupa 6 – sorbenty i neutralizatory:

Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 	 20 kg

Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) 	 10 dm3

Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu 	 1 szt.

Grupa 7 – sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności:

Agregat prądotwórczy o mocy min. 3,5 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP54 	 1 szt.

Przedłużacz elektryczny 230V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem 
(1f/1f+1f+1f) – stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F 	 1 szt.

Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości 
strumienia świetlnego min. 10 000 lm	 1 szt.

Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej : EEx, IIC, T4, IP65, wraz z ładowarką 	 4 kpl

Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) 	 4 szt.

Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) 	 2 szt.

Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką 	 6 szt.

Stożek ostrzegawczy uliczny 	 6 szt.

Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych z podstawkami 	 1 kpl

Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 	 2 szt.

Detektor prądu przemiennego 	 1 szt.

Bosak dielelektryczny lub drążek dielelektryczny o długości min 2,2 m 	 1 szt.

Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych 	 1 szt.

Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu 	 4 kpl.

Grupa 8 – sprzęt ratownictwa medycznego:

Zestaw ratownictwa medycznego R1 	 1 kpl

Nosze podbierakowe 	 1 szt.

Nosze sanitarne składane 	 1 szt.

Koc wełniany 	 2 szt.

Grupa 9 – osprzęt pomocniczy:

Parawan do zasłaniania ofiar wypadków 	 1 szt.

Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m 	 1 szt.

Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego 	 1 kpl.

Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy 	 1 kpl

Linka holownicza 	 1 szt.

Wymagania dodatkowe samochodu i wyposażenia:

Wraz z samochodem dostarczyć separator do oleju, cieczy i opiłków o parametrach:

- napięcie 230V, moc min. 1,5 kW, zbiorniki 2 szt. po min. 30l każdy (opiłki i ciecze);

Wraz z separatorem dostarczyć agregat prądotwórczy umożliwiający pracę ww. separatora.

Możliwość uruchomienia silnika pojazdu spoza miejsca kierowcy – z przedziału autopompy,

Pełnowymiarowe koło zapasowe (dostarczyć wraz z samochodem – nie montować w samochodzie),

Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V, z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy

(dodatkowo w kabinie umieszczona sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła),

Dostarczony wraz z pojazdem reflektor pogorzeliskowy zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu,

Samochód posiada aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin).

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, umożliwiający  pracę

min.  2  osób (2x90  kg) oraz przewożenie sprzętu, bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu.

Na tylnej ścianie zabudowy pojazdu drabina wejściowa na dach, wykonana z materiałów aluminiowych,

stopnie w wykonaniu antypoślizgowym,

Skrytki na sprzęt oraz przedział pompy zamykane drzwiami żaluzjowymi. Zamknięcia żaluzji skrytek typu rurkowego,

Półki i szuflady z możliwością regulacji ich wysokości. Półki o profilu zamkniętym posiadających nośności co najmniej 80 kg każda,

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

*Wyposażenie, które winno posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

wydane przez polską jednostkę certyfikującą musi być ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.

..................................................................................................................................................................

Własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

lub

Czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy