TABELA     RÓWNOWAŻNOŚCI

Załącznik do dokumentacji projektowej pt. „Rozbudowa ujęcia i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie”.

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów /urządzeń to wartości minimalne, jakie musza spełniać proponowane materiały /urządzenia.

Zastosowanie materiałów/urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach, właściwościach. Zaproponowane materiały/urządzenia musza spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać normy i obowiązujące przepisy.

| Lp. | Str./ poz. | Materiały/urządzenia opisane w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów/urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis do projektu |
| 1. | S.11 | Pompa głębinowa Grundfos | Pompa głęninowa o parametrach: - wydajność - 45 m3/h - wysokość podnoszenia - 100 msw - moc – 20 kw |
| 2. | S.14 | Złoże Defeman | Złoże katalityczne o parametrach: - uziarnienie 1,2 – 3,0 mm - min. zawartość MnO2 – 82% |
| 3. | S. 16 | Pompa pionowa typu 50WR40 Leszczyńskiej Fabryki Pomp | Pompa pionowa o parametrach: - wydajność - 8-24 m3/h - wysokość podnoszenia – 58-28 msw - moc – 4 kw |
| 4. | S. 22 | Agregat prądotwórczy, przewoźny typu GI 176 GESAN | istniejący |
| 5. | S. 25 | Hydrostatyczna sonda poziomu typu SG-255 Aplisens | Hydrostatyczna sonda poziomu o parametrach: - sygnał wyjściowy 4÷20mA - Zasilanie 12 ÷ 30 VDC - temperatura robocza -10 do +60 °C - błąd temperaturowy ≤ ±0,1% /10K - ochrona elektryczna III klasy - stopień ochrony obudowy IP-68 - materiał obudowy: 1.4404 - materiał membrany: 1.4571 - osłona kabla: POLIURETAN |
| 6. | S. 25 | Softstart typu PSR ABB | Sofstart o parametrach: - - sterowanie dwufazowe, - płynny rozruch i zatrzymanie, - napięcie robocze: 208 .. 600 VAC, - przekaźniki RUN i TOR do celów monitorowania, - możliwość łączenia z wyłącznikami silnikowymi w zespolone rozruszniki elektryczne, - wbudowany stycznik obejściowy (bypass), - sposób zadawania nastaw za pomocą trzech umieszczonych na softstarcie potencjometrów, |
| 7. | S. 26 | Panel operatorski 15,6" | Panel operatorski o parametrach: - ekran 15,6" IPS LED Full HD 1920 x 1080 , wielodotykowy, - pamięć: Flash 4GB, RAM 1GB, zegar RTC, - procesor: Quad-core A17 32-bit RISC 1.6GHz - porty: 1 x LAN Gigabit Ethernet, 2 x RS-485, 2 x RS-232, - temp. pracy: 0 .. +50(C - zdalny dostęp przez serwer VPN, |
| 8. | S. 26 | Falownik typu ACS310 | Falownik o parametrach: Wbudowane liczniki efektywności energetycznej Intuicyjna obsługa z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania Dławik do znaczącej redukcji harmonicznych Sterowanie wektorowe Pokrywane płytki elektroniki Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) środowiska (kat. C2) Standardowo wbudowany czoper hamowania dla urządzeń w obudowach R1 i R2 Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym adapterem Modbus i licznymi opcjonalnymi, montowanymi wewnątrz modułami komunikacyjnymi Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOST R Obsługa FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urządzenia. |
| 9. | S. 26 | Magistrala komunikacyjna Modbus | Magistrala komunikacyjna o parametrach: standard komunikacji Modbus jest standardem otwartym tj. nie przypisanym do konkretnego producenta, dopuszcza się również inne protokoły komunikacji cyfrowej jak Profibus, CAN Bus, S-Bus. |
| 10. | S. 28 | System wizualizacji SCADA | System wizualizacji o parametrach: - polska wersja językowa, - wgląd do danych i ekranów synoptycznych i kluczowych wskaźników KPI, - szeroki zakres narzędzi tworzenia aplikacji (obiekty dynamo, kontrolki.NET, kreator animacji), rozwój aplikacji dzięki językowi VBA oraz dostępowi do API, - komunikacja ze wszystkimi najpopularniejszymi na rynku urządzeniami i sterownikami PLC, - niezawodność zapewniona przez redundancję, - archiwizacja kluczowych danych, - zaawansowane zarządzanie alarmami, |
| 11. | S. 28 | Oprawa uliczna typu Corona LED 50W | Oprawa uliczna o parametrach: - zintegrowany moduł LED 50W, 4000K, strumień 5700lm, - samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium, - stopień ochrony IP66 oraz odporność na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna), - zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt z regulacją w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku); |
| 12. | S. 28 | Słup oświetleniowy stalowy Typ Elmonter N6/3/60/F190+W16/1/1-60/10 | Słup oświetleniowy stalowy stożkowy o wysokości 6m, trzon o grubości ścianki 3mm, zakończenie słupa - średnica 60mm, montaż na fundamencie o rozstawie 160mm, z wysięgnikiem o podniesieniu 1m, ilość ramion 1, długość ramienia 1m, kąt nachylenia wysięgnika 10 stopni, - Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 |
| 14. | S.33 | Dell Precision 3630 Tower | Komputer PC o parametrach nie gorszych niż: Procesor: Intel Core i5-9500 3.0-4.4 GHz Pamięć RAM: 8 GB DDR4 2333MHz Dysk twardy: 2 x 500 GB SATA 2.5" 7200 obr./min RAID 1 Porty: 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 2 x DisplayPort, Zasilacz: 460W 80 Plus Gold Karta sieci: Ethernet Intel I210 , 1Gb/s (1 x 1 GbE) |
| 15. | S.34 | Windows 10 64Bit | - nie można zastosować innego równoważnika ze względu na wymagania systemowe oprogramowania do wizualizacji SCADA |
| 16. | S.35 | Obudowa studni LANGE | Kompletana naziemna, obudowa z pokrywą poliestrową mieszcząca uzbrojenie w postaci: głowicę studzienną wodomierz DN100 typu MWN100-NKO przepustnicę zwrotną DN 100 przepustnicę odcinającą DN 100 kurki do poboru prób wody surowej manometr |
| 17. | S.35 poz.6 | Przepływomierz PROMAG 50W | Przepływomierz elektromagnetyczny do wody pitnej - Dn100 - PN10 - przetwornik wersja kompaktowa - stopień ochrony IP67 - zalecana wartość przepływu 145-4700 l/min |
| 18. | S.36 poz.7 | Regulator ciśnienie Honeywell | Regulator ciśnienia p parametrach: - średnica - G1/2” - ciśnienie – 0,15 – 0,6 MPa |
| 19. | Rys.1E | Proj. agregat prądotwórczy, przewoźny FOGO typFDG 60 P3 | Pomyłka w opisie, powinno być: istniejący agregat pradotwórczy typu GI 176 GESAN |
| 20. | Rys.2E | Oprawy, tytan, saturn, brick | Patrz. pozycje 44, 45, 46 |
| 21. | Rys.4E | Satel integra | Centrala alarmowa o parametrach: obsługa od 16 do 64 wejść możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 64 niezależne timery do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku obsługa do 192+8+1 użytkowników port RS-232 - gniazdo RJ możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera poziom ochrony: GRADE 2 |
| Specyfikacja wykonania i odbioru robót |
| 22. | Tabela | Poz. 1 - pompa głębinowa np. typ SP46.12 | Patrz pozycja 1 |
| 23. | j.w. | Poz. 2 - obudowa studni typu Lange | Patrz pozycja 16 |
| 24. | j.w. | Poz. 3 – przepływomierz elektromagnetyczny PROMAG 50W | Patrz pozycja 17 |
| 25. | j.w. | Poz. 4 - Regulator ciśnienie Honeywell | Patrz pozycja 18 |
| 26. | S. 43 | Emulsja elastyczna ATLAS | emulsji elastycznej modyfikującej stosowaną zaprawę |
| 27. | S.44 | np. flizówki Atlas np.. silikon SOUDAL, Atlas Delfin | - listwą wykończeniową PVC do glazury - silikonem do spoinowania i wypełniania ubytków - impregnatu zabezpieczajacego płytki i fugi |
| 28. | S.69 | Betonowa kostka brukowa „Domino” | Betonowa kostka brukowa o parametrach jak w opisie |
| 29. | S.127 | Prod. Aplisens | Patrz pozycja 5 |
| 30. | S.128 | SCADA | Patrz pozycja 10 |
| 31. | S.128 | Modbus ze sterownikiem PLC | Patrz pozycja 9 |
| 32. | S.130 | Scada | Patrz pozycja 10 |
| 33. | S.131 | Typ Corona LED | Patrz. poz. 11 |
| 34. | S.131 | Centrala Integra | Patrz. poz. 21 |
| Przedmiar branża budowlana |
| 35. | Poz. 19 | Atlas cermit | Tynk mineralny cienkowarstwowy: hydrofobowy, paro przepuszczalny, odporny na mikropęknięcia – spełniający wymagania PN-EN 998-1 |
| 36. | Poz. 20 | Atlas cermit | j.w. |
| Kosztorys Inwestorski branża budowlana |
| 37. | Poz.19 | Atlas cermit | Patrz pozycja 35 |
| 38. | Poz.20 | Atlas cermit | j.w. |
| 39. | Poz. 53 | Atlas cerplast | Masa tynkarska podkładowa: - przyczepność do betonu > 1,0MPa - temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od 5st.C do 30st. C - czas schnięcia: 4-6 godz. |
| 40. | Poz.64 | Atlas cermit | Patrz pozycja 35 |
| 41. | Poz.73 | Atlas stopter | zaprawa klejowa do płyt styropianowych o parametrach: -przyczepność ≥0,08MPa -zakres pracy w zakresie temperatur – nie mniej niż 0st.C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej niż -5st.C po 8 godzinach od ich zakończenia - zwiększona odporność na pękanie ze względu na zbrojenie strukturalne włóknami |
| 42. | Poz.84 | Cerinol ofs | zaprawa cementowa wygładzająca: - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≤20,0 MPa - wytrzymałość na odrywanie od betonu: co najmniej 1,5 MPa - temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5st.C DO +35st.C |
| Kosztorys Inwestorski branża elektryczna |
| 43 | S.9 poz.22 | Scada | Patrz pozycja 7 |
| 44. | Poz 26 | BRICK LED, | Oprawa z modułem LED 7W, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 900lm, IP54, IK08, klosz pryzmatyczny. |
| 45. | Poz.27 | Saturn LED | Oprawa z modułem LED 18W, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 1750lm, IP54, IK10, klosz opalizowany. |
| 46. | Poz.28 | Tytan Led | Oprawa z modułem LED 29W, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 4500lm, IP66, IK09. |
| 47. | Poz.65 | scada | Patrz pozycja 10 |